## Slide 1: Pokročilejší teorie v sítích
Michal Koudela

## Slide 2: Routování
Používáme pro komunikaci mezi dvěmi sítěmi.
Počítač odešle paket na router ve své síti. Ten nahradí (source) IP adresu paketu svojí vlastní a odešle paket dál podle vlastní routovací tabulky. Když přijde paket zpět na router, pošle jej zpět počítači.

## Slide 3: Subnetting
Subnetting je způsob jak se počítají/rozdělují IP adresy.
Už víme že máme IP adresu a něco co nazýváme Subnet mask.
Bity které mají hodnotu nula říkají, že se ty samé bity v IP adrese mohou měnit.
Počet bitů zaznamenáváme do zkrácené formy př. /24
Sub - 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
IP - 192.168.100.0 11000000.10100000.01100010.00000000
Poslední bity se mohou měnit => rozsah je 192.168.100.0-255

## Slide 4: OSI/ISO
Příjímání a odesílání dat funguje na několika vrstvách. Ty dělíme na dva modely OSI/ISO a TCP/IP. První je však modernější a proto by jste se jej měli spíš naučit. Naučit se jak vrstvení funguje se nám bude hodit při analýze provozu a jednotlivých paketů.
Switche nepotřebují více než mac adresu a proto se při analýze dat nedostanou dále než na 2 vrstvu.
Routery zase nepotřebují dále než na 3. vrstvu.

## Slide 5: Stavba Framu v Teorii

## Slide 6: Stavba Dat v Praxi
V praxi po vás nikdo znalost přesného umístění bitu v paketu chtít nebude, ale může se to hodit při vývoji či pokročilejším studiu.

## Slide 7: Porty
Ať už se chcete připojit k počítači vzdáleně (SSH – Port 22) nebo si otevřít webové stránky (HTTP – Port 80) je důležité aby tyto služby zůstali separované.
Žádný port nemůže mít na sobě více služeb.
Porty pak dělíme do 3 kategorií na základě použití. Well-known jsou pro výchozí služby. Registered jsou nepoužitelné a Dynamické si můžeme přiřadit ke službě sami.

## Slide 8: Protokoly - Standardy
Protokoly jsou “recepty“ jak by spolu měli počítače komunikovat. Poslal byli totiž každý počítač paket tak jak chce tak by v tom byl chaos. Jsou tedy zavedená pravidla jak mají odeslaná data vypadat aby je mohlo další zařízení snadno rozluštit.
Tyto protokoly řadíme nejčastěji podle jejich významu ve vrstvách v OSI/ISO modelu. S většinou jednotlivých protokolů se setkáte později. Já tu vypíchnu ty nejpodstatnější.
HTTP - Hypertext Transportation Protocol. (Odesílá webové stránky)
TCP, UDP – Jsou zodpovědná za odeslání a doručení dat.
SSH – Secure Shell. Vytváří vzdálené připojení k počítači. (Relaci)

## Slide 10: DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol je služba běžící běžně na routeru či serveru, která počítači přiřazuje IP adresu v síti na určitý čas. Rozlišujeme několik zpráv, které si počítač s serverem vymění.

## Slide 11: TCP vs UDP
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma protokoly které odesílají data?
TCP UDP
- Pomalejší kvůli Three-Way-Handshake
- Zaručené doručení
- Zaručení neporušené integrity
(Ve smyslu kvality ne bezpečnosti)
- Používá jej většina protokolů
- Rychlejší
- Doručení není jisté
- Používá se videohovorů, Sledování videí, poslouchání hudby. A používají jej některé další protokoly.

## Slide 13: TCP Three way handshake

## Slide 14: VLAN
Virtual Local Area Network je způsob digitálního rozdělení sítě. Síť rozdělíme do vlastních rozsahů IP adres s tím že zařízení sdílí switch/router.
Router pak použijeme na komunikaci mezi VLANami.
VLANy se číslují (z pravidla po desítkách): VLAN10, VLAN20
Je doporučené, ale ne nezbytně nutné přiřazovat číslo VLANy na základě ip adres. 192.168.10.0/24 => VLAN10
Výhodou jsou zvýšená bezpečnost, rychlost, kontrola.

## Slide 15: Zdroje:
Všechno jsem ukradl z internetu nejsem dost hloupý na to abych řekl od koho.